审批意见：

登环建表[2022]15号

郑州市生态环境局登封分局

关于《郑州博成新材料有限公司年产300吨碳化硅辊棒和100吨硅碳棒项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州博成新材料有限公司：

你公司委托河南聚源环保工程有限公司编制的《郑州博成新材料有限公司年产300吨碳化硅辊棒和100吨硅碳棒项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在郑州市政务管理平台网站公示。根据河南省鼎之豫环保科技有限公司出具的技术评估意见、专家技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市产业集聚区禹都大街与少林大道交叉口西北角，总投资2000万元，环保投资20万元。租用河南天地之中新能源汽车有限公司现有空车间，生产车间包括木工房、喷铝区、成型区、烘干房、粘接区、镀膜区、检测区、成品包装区、磨头区、打磨房、喷砂房、烧结区、搅拌区等，总占地面积2220m2。主要生产工艺为：①碳化硅辊棒生产工艺：混料-搅拌-液压成型-烘干-切割-打孔-烧结-水磨-喷砂-磨头-检测-包装；②硅碳棒生产工艺：切割-粘接-烘干-焊接-打磨-镀膜、喷铝-检测-包装；③包装箱生产工艺：原料-裁切-组装-包装箱。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

- 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采

取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：生活污水经化粪池处理后，汇同纯水制备过程产生的高盐废水，出厂后经市政污水管网排入登封市新区污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和登封市新区污水处理厂进水标准。

2.废气：混料、切割、打孔、喷铝、板材裁切工序产生的废气经集气装置收集后，经一套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）排放；搅拌、喷砂、镀膜、打磨工序产生的废气经集气装置收集后，经一套袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）排放；烧结、烘干、粘接、焊接工序产生的废气经集气装置收集后，经一套袋式除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA003）+1根15m高排气筒（DA003）排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）和《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）文件要求。

3.噪声：通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.固废：残次品、废边角料、木屑和除尘器收集的粉尘经收集后外售；废UV灯管经收集后交由厂家回收；废反渗透膜定期由厂家更换回收；沉淀池底泥定期清掏，交有处理能力单位送一般固废填埋场填埋处理；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处置。废活性炭经一座5m2危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；其他固体废物贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

五、严格执行《报告表》中明确的建设项目主要污染物总量指标及替代消减方案。

六、项目建成后，建设单位应在启动生产设施或者在发生实际排污之前申请排污许可,同时应及时进行环保验收。

七、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队执法一中队负责督查和巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2022年5月18日