附  件

郑州市工业企业重污染天气应急减排措施

| 来源 | 序号 | 行业类别 | 分类 | 分级 | 红警管控措施 | 橙警管控措施 | 黄警管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 | 1 | 长流程钢铁 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 烧结机、球团设备停产，如预警响应时间超过 120 小时，之后时段停产 50％（含）以上，以生产线计；石灰窑停产；6m 及以上炭化室出焦时间延长至 28 小时，6m 以下出焦时间延长至 36 小时。 | 烧结机、球团设备停产，如预警响应时间超过 120 小时，之后时段停产 50％（含）以上，以生产线计；石灰窑停产；6m 及以上炭化室出焦时间延长至 28 小时，6m 以下出焦时间延长至 36 小时。 | 烧结机、球团设备停产 50％（含）以上，以生产线计；石灰窑停产。 |
|  |  |  |  | C | 烧结机、球团设备停产，如预警响应时间超过 120 小时，之后时段停产 50％（含）以上，以生产线计；高炉2019年11月15日至2020年2月15日停产3个月；石灰窑停产；6m 及以上炭化室出焦时间延长至 28 小时，6m 以下出焦时间延长至 36 小时。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 烧结机、球团设备停产，如预警响应时间超过 120 小时，之后时段停产 50％（含）以上，以生产线计；高炉2019年11月15日至2020年2月15日停产3个月；石灰窑停产；6m 及以上炭化室出焦时间延长至 28 小时，6m 以下出焦时间延长至 36 小时。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 烧结机、球团设备停产，如预警响应时间超过 120 小时，之后时段停产 50％（含）以上，以生产线计；高炉2019年11月15日至2020年2月15日停产3个月；石灰窑停产；6m 及以上炭化室出焦时间延长至 28 小时，6m 以下出焦时间延长至 36 小时。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 2 | 短流程钢铁 |  | 不分级 | 电炉炼钢企业和独立烧结、球团、轧钢企业停产。停止车辆运输。 | 独立烧结、球团、轧钢企业停产。停止车辆运输。 | 独立烧结、球团、轧钢企业停产。停止车辆运输。 |
|  | 3 | 铁合金 |  | 不分级 | 矿热炉、精炼炉、中频炉、烘干窑及烧结机等工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 矿热炉、精炼炉、中频炉、烘干窑及烧结机等停产 50％（含）以上，以产能规模和设备数量计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 矿热炉、精炼炉、中频炉、烘干窑及烧结机等停产 50％（含）以上，以产能规模和设备数量计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 4 | 氧化铝 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 |  |  |  | B | 熟料烧成和焙烧工序停30％，以生产线计。减少 50％车辆运输；禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 熟料烧成和焙烧工序停 30％，以生产线计。 | 熟料烧成和焙烧工序停 30％，以生产线计。 |
|  |  |  |  | C | 熟料烧成和焙烧工序停50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 熟料烧成和焙烧工序停50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 熟料烧成和焙烧工序停50％，以生产线计。 |
|  | 5 | 电解铝 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 停产 20％，以电解槽计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 停产 20％，以电解槽计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 停产 20％，以电解槽计。 |
|  |  |  |  | C | 停产30％，以电解槽计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 停产30％，以电解槽计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 停产 30％，以电解槽计。 |
|  | 6 | 碳素 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 停产2个月。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C | 停产6个月（2019年10月至2020年3月）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产6个月（2019年10月至2020年3月）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产6个月（2019年10月至2020年3月）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 7 | 有色金属再生 |  | 不分级 | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 8 | 水泥 | 水泥粉磨站 | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 水泥窑 | 不分级 | 水泥熟料生产线停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 水泥熟料生产线停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 未达到超低排放的企业水泥熟料生产线停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 9 | 砖瓦窑 | 烧结砖 | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 停产。禁止运输。 | 非隧道窑企业停产。禁止运输。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 |  |  | 非烧结砖 |  | 停产。禁止运输。 | 停产。禁止运输。 | 停产。禁止运输。 |
|  | 10 | 陶瓷 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 焙烧工序停产 50％（含）以上，以生产线计禁止运输。 | 焙烧工序停产 50％（含）以上，以生产线计禁止运输。 | 不管控 |
|  |  |  |  | C | 建筑陶瓷企业分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。日用陶瓷和卫生陶瓷分两批次轮停2个月（第一批：2019年11-12月；第二批：2020年1月-2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 建筑陶瓷企业分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。日用陶瓷和卫生陶瓷分两批次轮停2个月（第一批：2019年11-12月；第二批：2020年1月-2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 建筑陶瓷企业分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。日用陶瓷和卫生陶瓷分两批次轮停2个月（第一批：2019年11-12月；第二批：2020年1月-2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 11 | 耐火材料 | 达到超低（颗粒物、SO2、NOx分别不高于10、35、50mg/m3） | 不分级 | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 未达到超低 |  | 停产4个月（2019年11月至2020年2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产4个月（2019年11月至2020年2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产4个月（2019年11月至2020年2月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 电熔炉 |  | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产2个月（2019年12月至2020年1月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 12 | 玻璃 | 玻璃（有熔制工序） | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 限产 20％，按生产线怠速计。减少50％车辆运输。 | 限产 20％，按生产线怠速计。 | 限产 20％，按生产线怠速计。 |
|  |  |  |  | C | 按前一年中，日生产最低负荷运行，自启动预警日当天起。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 按前一年中，日生产最低负荷运行，自启动预警日当天起。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 按前一年中，日生产最低负荷运行，自启动预警日当天起。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 | 12 | 玻璃 | 玻璃（无熔制工序） | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 13 | 岩棉 |  | 不分级 | 使用非电弧炉的企业停产。使用非电弧炉的企业停产 50％（含）以上，按生产设施计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 使用非电弧炉的企业停产。使用非电弧炉的企业停产 50％（含）以上，按生产设施计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。使用电弧炉的企业不管控。 |
|  | 14 | 石灰窑 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 停产保窑。减少 50％车辆运输。 | 停产保窑。减少 50％车辆运输。 | 不管控 |
|  |  |  |  | C | 分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 分两批次轮停3个月（第一批：2019年10月-12月；第二批：2020年1-3月）。停产期间禁止运输，生产期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 15 | 铸造行业 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 所有涉气工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 所有涉气工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 不管控 |
|  |  |  |  | C | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产（炉窑停止进料、压火）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 16 | 煤制氮肥 |  | 不分级 | 固定床气化炉全部停产，其余气化炉停产 50％，以气化炉数量计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 固定床气化炉全部停产，其余气化炉停产 50％，以气化炉数量计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 固定床气化炉停产 50％，以气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 17 | 制药工业 | 化学原料药 | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 | 17 | 制药工业 | 化学原料药 | B | 企业停产 20％（含）以上，发酵级以发酵罐停产数量确定停产比例，化学合成级以反应罐停产数量确定停产比例，提取级以提取罐停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 20％（含）以上，发酵级以发酵罐停产数量确定停产比例，化学合成级以反应罐停产数量确定停产比例，提取级以提取罐停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C | 企业停产 30％（含）以上，发酵级以发酵罐停产数量确定停产比例，化学合成级以反应罐停产数量确定停产比例，提取级以提取罐停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 30％（含）以上，发酵级以发酵罐停产数量确定停产比例，化学合成级以反应罐停产数量确定停产比例，提取级以提取罐停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 30％（含）以上，发酵级以发酵罐停产数量确定停产比例，化学合成级以反应罐停产数量确定停产比例，提取级以提取罐停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 18 | 农药制造 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 企业停产 20％（含）以上，原药企业实行“以罐定产”，以发酵罐、反应罐停产数量确定停产比例；独立制剂企业以生产线停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 20％（含）以上，原药企业实行“以罐定产”，以发酵罐、反应罐停产数量确定停产比例；独立制剂企业以生产线停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C | 企业停产 30％（含）以上，原药企业实行“以罐定产”，以发酵罐、反应罐停产数量确定停产比例；独立制剂企业以生产线停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 30％（含）以上，原药企业实行“以罐定产”，以发酵罐、反应罐停产数量确定停产比例；独立制剂企业以生产线停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 企业停产 30％（含）以上，原药企业实行“以罐定产”，以发酵罐、反应罐停产数量确定停产比例；独立制剂企业以生产线停产数量确定停产比例。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 19 | 涂料制造 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 配料、预混、分散、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 配料、预混、分散、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 | 19 | 涂料制造 |  | C | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 20 | 油墨制造 |  | A | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B | 配料、溶化、搅拌、研磨、调整、灌装、包装等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 配料、溶化、搅拌、研磨、调整、灌装、包装等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 21 | 家具制造 | 溶剂型涂料 | 不分级 | 施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉VOCs 排放工序实施停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉VOCs 排放工序实施停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 施胶、调漆、供漆、涂装、干燥、烘干等涉 VOCs 排放工序实施停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 粉末/水性 涂料 |  | 施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉VOCs 排放工序实施停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉VOCs排放工序停产50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 22 | 包装印刷 | 水性/大豆 油墨 | 不分级 | 供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉VOCs排放工序停产50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 溶剂型油墨 |  | 供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉 VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 23 | 人造板制造 |  | 不分级 | 调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 未使用燃气（低氮燃烧）、电加热锅炉的企业调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 生 态 环 境 部 重 点 行 业 | 24 | 塑料制造 |  | 不分级 | 再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业停产 50％（含）以上，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 25 | 橡胶制品制造 |  | 不分级 | 橡胶制品企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油的企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉VOCs排放工序停产 50％（含）以上，以生产线计；使用溶剂型偶联剂、粘合剂，使用普通芳烃油、煤焦油的企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 使用溶剂型偶联剂、粘合剂，使用普通芳烃油、煤焦油的企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉 VOCs 排放工序停产 50％（含）以上。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 26 | 工业涂装 | 溶剂型涂料 | 不分级 | 调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉 VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉 VOCs 排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 粉末/水性 涂料 |  | 调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉 VOCs排放工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉 VOCs 排放工序停产50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 河南省重 点行 业 | 27 | 磨具磨料行业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 磨具：停配料、混料、压制成型、干燥固化等涉气工序。 磨料：停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 磨料：停产50％，以生产线计。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 河 南 省 重 点 行 业 | 28 | 造纸行业 |  | 不分级 | 以天然气为燃料且完成低氮改造或以集中供热为能源的造纸企业正常生产，其他企业停产，禁止运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 29 | 饲料加工行业 |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 30 | 建筑防水材料 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 以煤为燃料企业停产。以天然气、电力、电厂热力为燃料或热源的所有污染物排放总量降低50％（以在线监控数据计，或者以停产生产线数量计）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 以煤为燃料企业停产。以天然气、电力、电厂热力为燃料或热源的所有污染物排放总量降低30％（以在线监控数据计，或者以停产生产线数量计）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 31 | 皮革制品和制鞋业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 贴合、烘干、调胶、涂饰、加热注塑、高频压型等工序采用围闭式集气系统或局部集气系统，并配备高效有机废气治理设施的企业限产50％，不满足以上标准的企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 不满足以下标准的企业停产（贴合、烘干、调胶、涂饰、加热注塑、高频压型等工序采用围闭式集气系统或局部集气系统，并配备高效有机废气治理设施）。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 32 | 粉末涂料制造 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 车间整体密闭，投料、混料、粉碎、包装工序采用局部密闭收集并配备高效袋式除尘设施的企业正常生产，不满足此要求的企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 车间未整体密闭，投料、混料、粉碎、包装工序未采用局部密闭收集措施，无组织排放治理不到位的企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 33 | 矿石采选行业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 密闭鄂破、粉碎、筛选、装卸和通过密闭管道（地下廊道）传输的可以正常生产；采选工艺之间通过汽车转运的鄂破、粉碎、筛选、装卸、运输作业停工停业。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止露天采矿、露天加工作业停工停业。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 河 南 省 重 点 行 业 | 34 | 有色金属冶炼及 压延加工业 |  | 不分级 | 以电、天然气为燃料和靠金属矿自燃的有色冶炼和压延企业，轧制、退火、熔炼等涉气工序限产不低于50％。禁止国四以及下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 以电、天然气为燃料和靠金属矿自燃的有色冶炼和压延企业，轧制、退火、熔炼等涉气工序限产不低于30％，以生产线计。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 以煤、油等为燃料的有色冶炼和压延企业停产。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 35 | 石材加工业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 停止露天加工作业。鄂破、粉碎作业停工停业。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停止露天加工作业。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 36 | 塑料制品加工业 |  | 不分级 | 使用聚乙烯、聚氯乙烯为原料生产管材、型材、编织袋等塑料制品的加工企业停产。禁止运输。 | 使用聚乙烯、聚氯乙烯为原料生产管材、型材、编织袋等塑料制品且热熔等涉气工序进行有效废气收集并配备活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子体、吸附浓缩+燃烧、催化燃烧、吸附+冷凝回收等废气处理设施的加工企业正常生产，其他企业停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 37 | 机械加工行业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 河南 省微 涉气 行业 | 38 | 焊接行业 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 39 | 汽修行业 | 溶剂型涂料 | 不分级 | 停喷涂工艺。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 使用溶剂型喷涂工艺停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 水性/粉末 涂料 |  | 停喷涂工艺。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  | 无表面涂装 |  | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 40 | 沥青、混凝土搅拌站 |  | 不分级 | 停产。禁止运输。（经市政府批准保障安全和重大建设项目且满足无组织排放指标的豁免，禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。） | 停产。禁止运输。（经市政府批准保障安全和重大建设项目且满足无组织排放指标的豁免，禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。） | 停产。禁止运输。（经市政府批准保障安全和重大建设项目且满足无组织排放指标的豁免，禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。） |
| 郑 州 市 重 点 行 业 | 41 | 铝箔、铝型材 |  | 不分级 | 熔炼、轧制等涉气工序限产50％（以生产线计）。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 熔炼、轧制等涉气工序限产30％（以生产线计）。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 42 | 玻璃加工 |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 43 | 其他非金属矿物制品 |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 44 | 肥料制造 |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 45 | 家具制造 | 无表面涂装 |  | 停施胶工序。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 46 | 木材加工 |  | 不分级 | 停喷刷漆、烘烤等涉VOCs工序。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停喷刷漆、烘烤等涉VOCs工序。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 喷刷漆、烘烤等涉VOCs工序停产50％，以生产线计。禁止国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 47 | 水泥制品 |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 48 | 化工 |  | 不分级 | 所有涉气工序停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 所有涉气工序停产50％，以生产线计。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 郑 州 市 重 点 行 业 | 49 | 食品、农副制品、烟草加工、酒和 饮料 |  | 不分级 | 根据锅炉管控要求进行管控，无锅炉企业不管控。 | 根据锅炉管控要求进行管控，无锅炉企业不管控。 | 根据锅炉管控要求进行管控，无锅炉企业不管控。 |
|  | 50 | 工业锅炉（以锅炉数计） | 燃煤 锅炉 | 不分级 | 未完成超低排放的停产；完成超低排放的减排50％。（与行业工段措施从严管控） | 未完成超低排放的停产；完成超低排放的减排50％。（与行业工段措施从严管控） | 未完成超低排放的停产。（与行业工段措施从严管控） |
|  |  |  | 燃气 锅炉 | 不分级 | 未完成低氮改造的停产。（与行业工段措施从严管控） | 未完成低氮改造的停产。（与行业工段措施从严管控） | 未完成低氮改造的停产。（与行业工段措施从严管控） |
|  |  |  | 生物质/燃油/醇基锅炉 | 不分级 | 停产，完成超低排放的限产50％。（与行业工段措施从严管控） | 停产，完成超低排放的限产50％。（与行业工段措施从严管控） | 限产50％（超低排放除外）。（与行业工段措施从严管控） |
|  | 51 | 书、党政报刊 |  | 不分级 | 仅用于中小学教材、党政报刊的印刷。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 仅用于中小学教材、党政报刊的印刷。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  | 52 | 塑料制品（食品级） |  | 不分级 | 停产。禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 其他 | 备注： | 原煤开采、中成药及其他医药制造、整车制造、纸制品（无印刷）、布、纺织服饰、畜牧养殖业、纯分装企业、纯组装企业、电池制造、电力生产、废弃物综合利用业、沥青储存、面粉生产、热电联产、热镀锌制造、热力生产、生物质燃料制造、洗涤、型煤加工、压缩天然气、污水处理、冶金粉末、义齿制造、珠宝首饰及有关物品制造行业应急响应期间禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |