审批意见：

登环建表[2023]19号

郑州市生态环境局登封分局

关于《河南昊楠新材料科技有限公司年产8000吨耐火材料

迁建项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南昊楠新材料科技有限公司：

你公司委托郑州泽天环境科技有限公司编制的《河南昊楠新材料科技有限公司年产8000吨耐火材料迁建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市告成镇曲河村，总投资6000万元，环保投资286万元。项目占地面积14546m2，建设年产8000吨耐火材料迁建项目（其中重质砖年产4500吨、轻质砖年产3400吨、不定型耐火材料年产100吨）。主要生产设备：自动配料系统、自动挤出装置、自动浇筑装置、自动切磨装置、全自动液压压力机、天然气隧道窑、干燥窑（利用余热）、球磨机、搅拌机、除尘器等。主要生产工艺为：1.重质耐火砖：原料（外购粘土、石英、硅石等）-配料-混料搅拌-球磨-泥浆搅拌-喷塔造粒-液压成型-干燥-烧结-质检包装-成品；2.轻质耐火砖：原料（外购高铝粉、氧化铝粉等）-配料-混料搅拌-挤压/浇筑成型-干燥-烧结-切磨-质检包装-成品；3.不定型耐火材料：原料（外购氧化铝粉、刚玉等）-配料-混料搅拌-包装-成品。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

- 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保

护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概

算。

- 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、

粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采

取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：本项目车辆冲洗废水经沉淀池（5m3）沉淀处理后，回用于车辆清洗；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并经化粪池处理后，用于周边农田肥田。

2.废气：料仓及配料系统废气设置引风管道，收集的废气引入1套覆膜滤料袋式除尘器（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；打磨粉尘设置集气罩，收集的废气经1套覆膜滤料袋式除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；烧结废气经收集引至1套“干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝”装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放；热风炉燃烧废气和喷雾干燥废气通过管道引入1台覆膜滤料袋式除尘器（TA003）处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放，满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准限值要求、满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）表1标准限值要求（颗粒物≤10mg/m3），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函（2020）340号）文中耐火材料企业A级绩效指标要求（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：50mg/m3）。

3.噪声：通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设置绿化林带等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固废：设置一座50 m2一般固废暂存间，收集后分类分区暂存，除尘器收集的粉尘、不合格坯件及磨切加工粉状边角料经收集后回用于生产；废包装袋、废脱硫灰渣、不合格产品及磨切加工块状边角料分类收集后，定期外售。废液压油、废油桶、脱硝塔产生的废催化剂经20m2危废暂存间收集暂存后，定期交由有危废处置资质单位处理。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一集中处置。

五、项目建成后，建设单位应在启动生产设施或者在发生实际排污之前申请排污许可,同时应及时进行环保验收。

六、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队执法五中队负责督查和巡查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2023年3月28日