审批意见：

登环建表[2023]20号

郑州市生态环境局登封分局

关于《郑州嵩明特种电热元件有限公司年产200吨高温

元件项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州嵩明特种电热元件有限公司：

你公司委托河南世青环保科技有限公司编制的《郑州嵩明特种电热元件有限公司年产200吨高温元件项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市大金店镇，总投资3000万元，环保投资30万元。占地面积13403.62m2（20亩），建筑面积5760m2，建设一条年产150吨硅碳棒生产线和一条年产50吨硅钼棒生产线。主要生产设备：混料机、搅拌机、液压机、干燥箱、再结晶烧结炉、干式切割机、湿式切割机、检测台包装、清砂机、真空焊接炉、喷铝机、破碎机、振动筛、球磨机、砂轮机、折弯机等设备。主要生产工艺为：1.硅碳棒：原料（外购）-干混-湿混-成型-干燥-烧结-切割-粘接-干燥-焊接-清砂-喷铝-检测-包装入库-成品；2.硅钼棒：原料（外购）-混料合成-破碎-球磨-筛分-真空练泥-压制成型-干燥-高温烧结-打磨-喷铝-焊接-整形-检测-包装。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

- 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保

护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概

算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采

取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：生活污水经化粪池处理后，与生产废水一同排入污水管网，进入大金店镇污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求及大金店镇污水处理厂进水水质标准。

2.废气：项目运营期1#车间投料废气、破碎、筛分废气、打磨废气、喷铝废气、烧结烟尘、木工工序废气经集气装置收集后，引至1套袋式除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；2#车间干混、湿混工序投料粉尘、切割废气、清砂废气、喷铝粉尘经集气装置收集后，引至1套袋式除尘器（TA002）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；再结晶烧结炉烧结烟尘、冷端和热端半成品干燥和烧结废气、粘接、干燥及焊接废气设置集气装置收集后，通过一套“袋式除尘器+UV光氧催化净化器+活性炭吸附装置”（TA003） 处理后经15m高排气筒（DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准限值要求、《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）的相关要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的相关要求。

3.噪声：通过破碎机置于地下、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，同时满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

4.固废：项目运营期生产过程产生的废包装材料、边角废料、不合格产品收集后外售；湿式切割工序配套的沉淀池底泥定期清掏，回用于生产；废反渗透膜由厂家负责现场更换，更换后由厂家直接回收；废UV灯管（不含汞）由厂家负责现场更换，更换后由厂家直接回收；生活垃圾集中收集后，和除尘器粉尘定期交由环卫部门统一处置，做到日产日清，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；废活性炭、废液压油、废过滤棉、废树脂桶暂存于5m2危废暂存间内，定期交由有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

五、严格执行《报告表》中明确的建设项目主要污染物总量指标及替代消减方案。

六、项目建成后，建设单位应在启动生产设施或者在发生实际排污之前申请排污许可,同时应及时进行环保验收。

七、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队执法九中队负责督查和巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2023年3月30日