建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项  目  名  称：  郑州市双冠磨料磨具有限责任公司

年产1000吨高档磨料磨具项目

建设单位（盖章）：  郑州市双冠磨料磨具有限责任公司

编制日期：2017年0 7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州市双冠磨料磨具有限责任公司年产1000吨高档磨料磨具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郑州市双冠磨料磨具有限责任公司 |
| 法人代表 | 赵华 | 联系人 | 郭彦昌 |
| 通讯地址 | 登封市唐庄乡唐东村 |
| 联系电话 | 18339813888 | 传真 | / | 邮政编码 | 452471 |
| 建设地点 | 登封市唐庄乡唐东村 |
| 立项审批部门 | 登封市发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫郑登封制造[2016]01095号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 其他非金属矿物制品制造C3099 |
| 占地面积 （平方米） | 30333 | 绿化面积 （平方米） | 24000 |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保投资 （万元） | 49.02 | 环保投资占总投资比例﹪ | 2.7 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | / |
| 项目内容及规模 1 项目由来 树脂砂轮是用作磨削加工的工具，不仅用于机械零件的磨削加工，而且用于大量的切割和磨削加工，其应用领域几乎遍及国民经济的各个领域，如：汽车、钢铁、轴承、造船、铁路、航空航天、机械及机械基础件等。树脂砂轮按磨料来分一般分为两种，一种是以白刚玉、棕刚玉、锆刚玉、单晶刚玉、碳化硅等磨料为主要磨削成分，加入树脂结合剂制作出来的砂轮，广泛应用于铸造、钢铁、船舶、建材、机械加工等行业的切割、打磨等领域；一种是以金刚石或CBN为主要磨削成分制造出来的超硬树脂砂轮，硬度高，强度大，研磨能力强，主要用于研磨高而硬的合金、非金属材料、切割硬而脆硬质合金、非金属矿物等。郑州市双冠磨料磨具有限责任公司拟投资1800万元，在登封市唐庄唐东村租赁闲置厂房建设年产1000吨高档磨料磨具项目，以金刚砂、酚醛树脂（液）、冰晶石、石膏粉为原料生产钢轨打磨砂轮。 受郑州市双冠磨料磨具有限责任公司的委托（委托书见附件1），河北德源环保科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年本）》，本项目属“J-69，石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他非金属矿物制品”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2 产业政策分析 项目采用高档磨料生产的钢轨打磨砂轮具有高速、高效、重负荷、精密等特点，主要用于造船、航空航天业，根据《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订）规定，项目类型属于鼓励类“十四、机械 1类中的高档磨具磨料”类，故本项目为鼓励类建设项目，项目的建设符合国家产业政策。 3 项目概况 3.1 项目基本情况 本项目基本情况及经济技术指标见表1。 表1 本项目基本情况及经济技术指标一览表 序号 名称 简要内容 1 项目名称 郑州市双冠磨料磨具有限责任公司年产1000吨高档磨料磨具项目 2 工程性质 新建 3 所属行业 C3099其他非金属矿物制品制造 4 规模 年产高档磨料磨具1000吨 5 建设地点 登封市唐庄唐东村 6 占地面积 45.5亩（30333m2） 7 用地性质 工业用地 8 建设内容 高档磨料磨具生产线 9 总投资 投资1800万元，其中环保投资49.02万元 10 劳动定员 100人，不安排食宿 11 工作制度 年工作300天，固化工段24小时工作制，其余8小时工作制 3.2 项目周围环境状况 本项目建设地点位于登封市唐庄唐东村，项目北侧紧邻东大铝土矿选厂，西紧邻磨料磨具厂，东、南侧均为农田，另东北侧98m、东侧106m、东南侧154m、西南侧23m均为养鸡场，西南侧360m为石淙河，距离项目最近的村庄为东南268m的桑树坡，项目周边环境关系示意图见下图，具体的地理位置图和周边环境分布图详见附图1和附图3。 图1 项目周边环境关系示意图 3.3 项目组成及建设内容 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容详见表2。 表2 项目组成及主要建设内容 项目名称 建设内容 备注 主体工程 配料车间 框架结构，建筑面积460m2 单层 醒料车间 框架结构，建筑面积345m2 单层 成型车间 框架结构，建筑面积1188m2 单层 固化车间 框架结构，建筑面积805m2 单层 辅助工程 原料车间 框架结构，建筑面积621m2 单层 包装车间 框架结构，建筑面积308m2 包装前对产品进行表面平整度、回转强度等检验 成品仓库 框架结构，建筑面积345m2 单层 设备配件库 框架结构，建筑面积120m2 单层 办公区 框架结构，建筑面积448m2 2层 公用工程 供水 引自唐庄供水管网 排水 生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏 供电 引自唐庄电网 环保工程 废气 投料粉尘 布袋除尘器+15m高排气筒 固化废气 活性炭处理装置+15m高排气筒 废水治理 生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏 噪声治理 基础减振、隔声 固废治理 危废暂存间（10m2） 绿化 24000m2 绿化率79.12% 3.4 项目主要设备 3.4.1 项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号 功能 设备名称 规格及型号 数量 备注 1 混料 混料机 SG-200 2 / 2 混料机 SD-300 2 / 3 振动筛 SG-1300/SD-900 2 / 4 成型 振动筛 2S-450 3 醒料后筛料 5 压力机 SG-100T 15 树脂硬化 6 SG-315T 3 13 干燥 固化炉 SG-2000 9 树脂砂轮固化 14 冷却机 KFR-120W/EE 1 / 15 空压机 E-22A 1 / 16 E-22A-8 1 / 17 G55SKF-8 1 / 18 KG-30A 1 / 19 包装 打包机 YS-A2 2 包装成品 20 检验 设备 回转机 JS-400Q2D-B 1 砂轮回转强度试验机 21 水平仪 200*200mm 1 测试设备平面度 22 端跳仪 JS68-500A 1 检验数值砂轮端面平衡 23 塞规 Φ32B 1 砂轮内孔检验 24 游标卡尺 (0-150)mm 1 测量树脂砂轮厚度 3.4.1 项目主要生产设备产能核算 项目成型压力机共设置18台、固化炉共设置9台，其生产能力核算见表4。 表4 主要设备产能核算结果一览表 设备名称 压力机 压力机 成型机 成型机 设备型号 SG-100T SG-315T SG-2000 设备数量 15 3 4 5 产品型号 （直径*厚度*孔径）mm 105*1.2*16 355*2.5*25.4 355*2.5*25.4 105*1.2*16 产品重量（kg/个） 0.016 0.5 0.5 0.016 生产能力（个） 4000 2000 1500 12000 运行时间（天） 300 理论推算产能 1800万个/a 288t/a 180万个/a 900t/a 180万个/a 900t/a 1800万个/a 288t/a 产能核算结果 合计产能为1188t/a，可以满足1000t/a的设计要求 3.5 产品方案及生产规模 项目产品为钢轨打磨砂轮，生产规模为1000吨/年。具体产品方案见表5。 表5 项目产品方案及生产规模 序号 产品名称 型号 （直径*厚度*孔径）mm 产量 （t） 重量 （kg/个） 1 钢轨打磨砂轮 355*2.5*25.4 900 0.5 2 105*1.2*16 100 0.016 3.6 主要原辅材料消耗及能源消耗 本项目原辅材料均外购，原料消耗量情况见表6，原辅材料理化性质见表7。 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 产品名称 金刚砂 （t/a） 酚醛树脂 （t/a） 酚醛树脂液 （t/a） 硫铁粉 （t/a） 酞青绿G （t/a） 石膏粉 （t/a） 冰晶石 （t/a） 网片（个） 1 钢轨打磨砂轮 355*2.5*25.4 457 228 107 46 2 30 30 180×104 2 105*1.2*16 50 31 10.4 6.25 0.85 0.85 0.85 625×104 原料总消耗量（t/a） 507 259 117.4 52.25 2.85 30.85 30.85 805×104 表7 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 规格 理化性质 备注 1 金刚砂 F16-60 颗粒密度为3.95~4.0g/m3，有较高的硬度和韧性，有较大的抗压强度。主要成分为Al2O3、SiO2 25kg/袋 2 酚醛树脂 PF-YSJ-2180-1 粉状，热塑性酚醛树脂，棕色粉末，含游离式的酚，理化指标：软化点95~110℃，熔点85~92℃ 20kg/袋 主结合剂，项目使用液态和粉状酚醛树脂的比例 （液粉比）为1:3 3 酚醛树脂液 PF-YSJ-2190 液态，热固性酚醛树脂，外观：红棕色透明液体，含游离态的酚及游离醛，粘度15~30s，（涂4杯，25℃），产品属浸渍时渗透性好，粘结度高 ①由供应商使用专用容器运输到厂区；②在厂区内恒温存放；③应现购现用，不能长期存放 4 硫铁粉 325# 粉状，砂轮填充剂，外观，灰色粉末 S≥48%、Fe≥43% 25kg/袋 5 酞青绿G / 酞青绿G，在有机酞青颜料中是最优质的绿色颜料，具有高耐候性和稳定性，着色力高，色泽鲜艳等优点 酞菁绿G着色力≥:100（%） 25kg/袋 6 石膏粉 F150 二水硫酸钙，分子量：172.17，折射率1.52，莫氏硬度：1.5~2.难溶于水，白色粉末。溶于酸、铵盐、硫代硫酸钠和甘油。加热至150℃时失去1.5H2O成为半水物（熟石膏），继续加热至163℃失去全部结晶水变成无水物。无毒，熔融温度1450℃ 25kg/袋 7 冰晶石 / 粉状，主要成分为六氟铝酸钠（Na3AlF6），白色单斜晶系（109摄氏度），砂轮耐磨添加剂 25kg/袋 有效提高砂轮耐磨，切，削力 8 网片 / 玻璃纤维，网片结构，熔点680℃，沸点1000℃，密度2.4~2.7g/cm3 增强砂轮抗拉伸断裂性能 9 铝托 / 固态，空心圆形 固定砂轮，作为支撑结构 根据建设单位提供的酚醛树脂（液）成分检测报告（详见附件7）及《磨具磨料用酚醛树脂》（GB/T24412-2009）要求，酚醛树脂（液）游离酚和游离甲醛的含量详见表8。 表8 酚醛树脂（液）中游离酚和游离甲醛的含量情况 序号 酚醛树脂种类 标准值 本项目 备注 游离酚含量（质量分数%） 游离甲醛含量（质量分数%） 游离酚含量（质量分数%） 游离甲醛含量（质量分数%） 1 PF-YSJ-2180-1 优等品， ≤3% / 2.62 / 根据设计，项 目使用优等 品酚 醛树脂（液），游离 甲醛含量≤ 1.2% 2 PF-YSJ-2190 5.0~22.0 优等品，≤1.2% 11.28 1.2 4 备案相符性分析 本项目已经登封市发展和改革委员会备案，备案编号为：豫郑登封制造[2016]01095（见附件2）。项目建设情况与备案相符性详见表9。 表9 项目建设情况与备案相符性分析 类别 项目建设内容 备案内容 相符性 备注 建设地点 登封市唐庄乡 登封市唐庄乡 相符 / 产品 高档磨料磨具 高档磨料磨具 相符 / 投资 1800万元 1800万元 相符 / 占地面积 45.5亩 10亩 相符 建设单位新租赁35.5亩土地全用于场地绿化 建筑面积 8000平方米 8000平方米 相符 / 工艺 外购原材料-配料-成型-干燥-检验-包装 外购原材料-配料-成型-干燥-检验-包装 相符 / 主要设备 油压全自动成型机、混料机、固化炉 油压全自动成型机、混料机、制网机、净化干燥箱 与备案基本相符 干燥箱采用固化炉，省去制网环节，简化生产过程 5 公用工程 5.1 供水工程 项目总用水量为5700t/a，由唐庄乡供水管网统一供给，可满足项目用水需求。 5.2 排水系统 项目生产过程中无生产废水产生，职工生活污水产生量为960m3/a。 厂区内设置化粪池，生活污水经30m3的化粪池处理由村民定期清掏。 5.3 供电 项目供电由唐庄乡供电电网提供，年耗电量为200万kw•h。 6 厂区平面布置 本项目拟建设位置位于登封市唐庄唐东村，根据项目平面布置设计方案，项目大门紧邻南侧村路，办公区位于厂区西南角，项目北侧自南往北依次为原料车间、配料车间、醒料车间及成型车间，其中成型车间位于厂区的最北侧，自成型车间沿厂区东侧自北向南依次为固化车间，包装检验车间、成品厂区；总体工艺路线设计舒畅、便捷、合理、布局紧凑，厂区功能分区明确，厂区平面布置图见附图2。 7 工作制度及劳动定员 项目劳动定员为100人，其中管理人员15人，厂区不设食堂及宿舍。项目实行8小时工作制（固化炉连续运行、24h/d），年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要问题： 本项目位于登封市唐庄唐东村，租赁三座总建筑面积为5700m2的闲置厂房建设本项目。根据现场勘查，项目尚未场地硬化、设备安装，未开工生产，具体见现状照片，因此，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置 登封市位于河南省会郑州市西南，地理坐标为东径112°42′~113 °13′，北纬34°15′~34°35′。中岳嵩山横贯市境北部，城区位于嵩山南麓。东距省会郑州80km，西距洛阳98km，东与新密市接界，相距35km，南与禹州、汝州市接界，距禹州市66km，汝州市50km，西与伊川接界，相距68km，北与偃师市、巩义市接界，距偃师市50km，巩义市61km。全境东西长56km，南北宽36km，总面积1220km2。 本项目位于登封市唐庄乡唐东村唐庄唐东村内，地理位置坐标为东经113°9′17.10″、北纬34°29′52.13″。厂址南临村路，东距郑少高速公路3km，交通方便，地理位置优越。项目厂址地理位置见附图1。 2 地形地貌、地质 登封市处于豫西山地向豫东平原过渡地区，境内有雄伟险峻的高山，有错综起伏的丘陵：丘陵顶部多属平坦的小高原，丘陵之间则是河流下切的谷地。登封地质，自太古以未经受了多次构造运动影响，境内地形复杂，山地、丘陵、盆地、河谷平原兼而有之。东部、南部和北部边境地区多系山地，中部河谷地带多系盆地和河谷平原。 登封市大部分是山地，境内主要山脉有嵩山、箕山和熊山等，均系东西走向。其次是丘陵纵横，与太室山相连的丘陵有青烟岭、玉案岭、牧子岗、卢店岭、花椒岭等；与少室山相连的丘陵有金牛岭、郑家岭、钱岭等。丘陵的顶部大都平坦，但岩石裸露、土层瘠薄，本地人则称之为“坪”。全市总的地势是西北高、东南低。市区北部为海拔1492m的中岳嵩山；中部为地势较低的平台谷地，海拔350m左右；南部为海拔650m左右低山区。区域构造属昆仑——秦岭纬向构造带北支东端，嵩山、箕山两大背斜之间的颍阳——卢店向斜南翼。该地区基底比较稳定，地震烈度在Ⅵ度以下。 在丘陵之间为河流下切的谷地，有些谷地较为宽广，面积较大，为本地重要的农业区，如颍水、狂水、洧水及其支流所经过的地方多属之。还有些河流冲积所形成的小平原，如颍阳、东金店、大冶则属这类地貌。 嵩山的主体部分——太室和少室，峰峦峥嵘，纯属山地貌。而峰峦之间，则是深邃峡谷。这里危崖高耸、壁立千尺，谷底巨石累累、奇花异草，遍生两崖，自然风光非常秀丽。 本项目厂址位于唐庄乡唐东村区内，地势较为平坦。 3 气象、气候特征 登封市属温带大陆性季风气候，全年四季分明，气候宜人，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季阴雨连绵，冬季寒冷少雪。年平均气温14.5℃，无霜期238天，年均气压966.6hPa，年均降水量604.6mm，年均蒸发量1903.9mm，平均风速2.2m/s，全年主导风向为西北风。登封市气象观测站气象资料统计结果见表10。 表10 登封市气候气象特征一览表 气象要素 数值 气象要素 数值 年平均气温 14.5℃ 日照总时数 2275 极端最高气温 40.5℃ 年平均相对湿度 60% 极端最低气温 -14.0℃ 年均蒸发量 1903.9mm 年平均降水量 604.6mm 主导风向 夏季E；冬季NW 4 土壤、植被 登封市属黄土丘陵阶地缓岗褐土区，无天然森林植被及野生动植物存在，人工林有刺槐、毛白杨、旱柳、椿、榆、槐等，经济林有苹果、梨、核桃、山楂等，农作物主要为小麦、玉米等。 根据现场勘察及调查资料，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 5 水文地质 （1）地表水资源 登封市属浅山丘陵区，地理位置高，境内无入境过境河流，大多是间歇性、季节性河流。该地区分属淮河、黄河两大流域，境内主要河流有颍河、隋河、洗耳河、狂河等，除狂河流入黄河外，其余河流均流入淮河。 颍河是登封境内的主要河流，发源于玉寨山南，年平均径流量0.5m3/s，最大洪峰流量5153m3/s。 双洎河源于登封市大冶乡，流经新密、新郑，全长81km，境内流域面积1001km2，年平均径流11178.2m3/s，属淮河流域沙颍河水系。 白沙水库位于禹州与登封交界处的登封境内，其控制流域面积985km2，设计库容29500万m3。隐士沟水库位于上窝村东侧，是一座以防洪为主，兼顾农业灌溉、水产养殖等综合利用的中型水库，库容535万m3。 石淙河位于河南省登封市东部，是颍河上源左岸支流，其发源于登封市东北太室山北麓的九龙潭，南流至告成镇双庙村注入颍河，全长35.7公里，流域面积156平方公里。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后，由附近村民定期清掏，不直接外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水资源 登封市地层由第四系残坡积覆盖层和石炭系本溪统、寒武系上统的凤山组与长山组下卧基岩构成。地下水主要含水层为碳酸盐溶裂隙水，补给来源主要为大气降水，其次为松散岩类的河谷潜水，为地表水体的渗漏补给。地下水排泄方向为：西部地区向南东方向运移，东部地区向南西方向运移，在郜城至妮姑洞之间的颍河河谷地带汇集排泄向白沙水库方向径流排泄。浅层地下水主要分布在第四系冲洪积的砂砾石层中，多为孔隙水，一般埋深在5～30m，由大气降雨和田间回归水补给。 6 矿产资源 登封沉积地层分布广泛，与其相关的沉积矿产资源丰富，所有矿产几乎是沉积或变质矿产，其中以煤、铝土矿产为主，其次为石灰岩、白云岩、粘土矿、硅石矿、铁矿、磷矿、玉石、建筑石料等；内生矿床较少，有铜、铅、水晶、钾长石、重晶石、花岗岩和医用麦饭石、药石等。 登封市已发现的37种矿产，可分为燃料、金属、非金属及水气矿产4大类。燃料矿产为目前的优势矿产，占主导地位。金属矿产铝土矿暂为优势矿产，其它金属矿产多，规模相对较小，目前大多不具备开发利用条件。非金属矿产为潜在的优势矿产，主要有石灰岩、硅石、石材、白云岩、玉石、耐火粘土等。另外还有一定储量，较为重要的矿产，如镓、锂、铜矿（口位低）、钾长石等。此外还有砖瓦粘土、水泥配料用粘土、重晶石、高铃土、矿泉水等矿产。

城市发展及相关规划： 1 城镇发展规划 1.1 《登封市城市发展总体规划》（2010-2030年） 根据《登封市城市发展总体规划》，登封市城市性质为：省级历史文化名城，市域政治、经济、文化中心，以发展第三产业为主导的旅游城市。城市建设用地规模：2020 年城市建设总用地26.3km2，人均建设用地109.7m2。城市用地总体布局：规划结合用地选择确定城市发展模式仍为分散组团式，其具体特征为：三个组团、三个中心、三条动线、一个绿环。 （1）三个组团 中心组团：西起现207国道，东到中岳庙景区，北起嵩阳景区，南到南环路，总面积约12km2。主要功能是旅游服务和城市公共设施及生活居住地，也是市域的政治文化中心。 西部组团：东起现207国道，西到少林河，总面积3~4km2，主要功能是少林武术城、武术健身科研中心和休闲健身生活基地。 东部组团：西起中岳景区，东到焦河东岸，总面积9~10km2，主要功能是现代旅游服务业与各类旅游服务基地和度假综合区，也是发展风景区边缘经济的新城区。 三个组团间以丘陵绿地和风景区做自然过渡分割。 （2）三个中心 老城中心：位于中心组团的中心部位，由商业、金融、服务、行政文化中心共同组成，属市级公共中心区，也是嵩山旅游的接待服务中心。 西区中心：位于西部组团少林大道两侧，是服务武术城的一个城市副中心。 东区中心：位于东区少林大道北侧寺里河与焦河之间，是新区现代化旅游服务设施和度假区的公建中心。 （3）三条动线 快速交通线：规划城市向东设有两个出入口，将南面环路向东延伸至卢店镇南，沟通城市与豫31公路和207国道之间的联系，形成“快速交通线”。 公建生活线：规划豫03公路与郑少高速的立交以西，少林大道将成为贯通三个组团公建中心的生活性主干道，也是旅游名城的景观轴。规划在东、西两组团的少大大道两侧设30m宽的景观绿带。 太室山麓风景线：规划将市区北部位于风景区内的环山路向东拓展，在迎山头修建一段约300m的隧道；在中岳庙与黄盖峰之间修建一段约200m的隧道，连接新区，而后将环山路延伸太室山东麓和北麓，形成一条串联九龙潭、纸坊水库、八龙潭、卢崖寺、中岳庙、迎宾公园、启母阙、崇福宫、嵩阳书院、法王寺、大塔寺、会善寺、少室阙、少林寺等一系列景点的旅游名城的“风景长廊”。 （4）一个生态绿环 规划结合郑少高速、洛少高速公路建设，在城区南缘高速公路与城市用地之间设置生态绿带，东西分别沟通焦河与少林河沿岸绿带，结合城北环山路“风景长廊”建设，形成环绕城区的生态绿环。使登封城区整体掩映在绿色生态回廊之中。该回廊同风景区和嵩山国家森林公园的在机组合，将成为居民与生物和谐共生的乐园。 项目选址位于登封市唐庄唐东村，西南距唐庄乡1.5km，距登封市城区15km，不在登封市城镇规划范围内，土地性质为建设用地，项目的建设符合《登封市唐庄镇总体规划》及《登封市唐庄镇土地利用总体规划》要求，项目在唐庄乡土地利用总体规划图中的位置见附图5，项目选址符合唐庄镇总体规划及土地利用总体规划证明见附件4及附件5。 2 饮用水源地相关规划 2.1 项目厂址与登封市饮用水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》河南省人民政府办公厅豫政办[2007]125号，登封市境内饮用水源地共有5个，均为湖库型水源地；其中少林水库、纸房水库、马庄水库、白沙水库为在用水源地；券门水库为备用水源地。 登封市各水源地保护区划见下： A少林水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：少林水库整个水域及沿岸200m的陆域。 二级保护区：汇水河流的水域及一级保护区外1700m的陆域。 B纸坊水库地表水饮用水源保护区 一级级保护区：纸坊水库整个水域及沿岸200m的陆域。 二级保护区：汇水河流的水域及其两侧200米的陆域； 一级保护区外1000m的陆域。 C马庄水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：马庄水库整个水域及沿岸200m的陆域。 二级保护区：汇水河流的水域及一级保护区外1500m的陆域。 D券门水库地表水饮川水源保护区 一级保护区：券门水库整个水域及沿岸100m的陆域。 二级保护区：山脊线以内， 一级保护区外1 500m的陆域。 E 白沙水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：取水口上游1000m的水域及沿岸100m的陆域。 二级保护区：一级保护区外3000m的水域及沿岸200m的陆域。 本项目选厂位于少林水库东15.5km，纸坊水库东南4.1km，马庄水库东10km，券门水库东北19.3km，白沙水库西北17.6km。根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，项目厂址不在登封市水源地保护区划内。项目的建设不会对登封市饮用水水源地产生影响。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气 根据大气功能区划分项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区无较大污染源，区域环境质量现状较好。本次评价采用2017年3月郑州市辖五县（市）及上街区环境空气质量月报登封市数据，具体如下： 监控因子 SO2 NO2 PM10 PM2.5 监控值 25 24 102 65 标准值 80 150 150 75 达标情况 达标 达标 达标 达标 表11 环境空气监测结果统计 单位：ug/m3 由以上统计结果分析可知，登封市环境空气污染以颗粒物为主，SO2、NO2、PM10和PM2.5的日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无超标现象，项目所在区域环境空气质量较好。 2 水环境 项目最近的地表水体为位于项目西南侧360m的石淙河，其为颍河上源左岸支流，项目生活污水经化粪池收集处理由附近村民定期清掏，不直接外排。 颍河白沙水库入口段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其它段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本项目排污段执行III类标准。本次评价引用河南省环保厅颍河入白沙水库断面2017年第6周到2017年第12周（2017.01.30―2017.03.19）常规监测数据对地表水环境质量现状进行评价，评价因子选取COD和氨氮，监测结果见表12。 表12 颍河入白沙水库断面监测结果汇总表 单位：mg/L 断面名称 监测年份 监测周 COD NH3-N 水质类别 颍河入白沙水库断面 2015 9 14.6 0.48 II 10 13.9 0.38 II 11 14.1 0.31 II 12 14.6 0.34 II 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求 / 15 0.5 / 从上表可以看出，颍河入白沙水库断面COD和NH3-N在2017年第6周至2017年第12周期间监测值均未超出II类标准要求，断面水质较好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求。 3 声环境 项目所在地为登封市唐庄唐东村，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经对项目厂址进行实测，厂界四周噪声值情况见表13。 表13 项目声环境现状调查结果 单位：dB(A) 序号 调查点位 噪声值 标准限值 1 东厂界 50.8 60 2 南厂界 49.9 3 西厂界 51.1 4 北厂界 52.7 根据上表可知，项目区周围噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 4 生态环境现状 项目区周围生态环境比较单一，自然植被主要为杨树等乔木，厂址东侧、南侧、西侧均为农田植被，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无国家重点保护野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围环境敏感保护目标见表14，敏感目标示意图见附图3。 表14 厂址周围主要环境保护目标分布一览表 保护要素 保护目标 与项目方位距离（m） 户数（户） 人口（人） 保护级别 环境功能区划 环境空气 桑树坡 SE，268m 常年主导风向侧风向 6户，19人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 二类区 声 环境 桑树坡 SE，268m 常年主导风向侧风向 6户，19人 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类 2类 地表水 石淙河 SW，360m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 Ⅲ类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表15 评价执行的环境质量标准 环境 要素 标准名称及级别 评价因子 标准限值 环境 空气 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 SO2 24小时平均浓度≤150ug/m3 1小时平均浓度≤500ug/m3 NO2 24小时平均浓度≤80ug/m3 1小时平均浓度≤200ug/m3 PM10 24小时平均浓度≤150ug/m3 TSP 24小时平均浓度≤300ug/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 酚类 最高容许浓度一次值0.02mg/m3 甲醛 最高容许浓度一次值0.05mg/m3 地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 pH 6~9 COD ≤20mg/L BOD5 ≤4mg/L NH3-N ≤1.0mg/L 声环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 等效声级ALeq 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表16 评价执行的污染物排放标准 要素 分类 标准名称及级别 标准限值 污染 因子 浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h（15m） 无组织排放监控浓度1.0mg/m3 酚类 最高允许排放浓度100mg/m3 最高允许排放速率0.10kg/h（15m） 无组织排放监控浓度0.080mg/m3 甲醛 最高允许排放浓度25mg/m3 最高允许排放速率0.26kg/h（15m） 无组织排放监控浓度0.20mg/m3 废水 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6~9 SS ≤400mg/L COD ≤500mg/L BOD5 ≤300mg/L NH3-N / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效声级Leq 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十二五”期间对二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量实行排放总量控制。 本项目生产过程中，无对二氧化硫、氮氧化物产生，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，不直接外排。 故本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1 项目生产工艺简述 图2 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①配料 一级混料机内依次按比例加入金刚砂、石膏粉、冰晶石、酚醛树脂液、酞青绿G后搅拌，混料均匀湿润。 ②混料 均匀湿润后的混料倒入二级混料机内，按比例添加硫铁粉、酚醛树脂后继续混合搅拌（10min）至均匀。 ③过筛 项目通过一次振动筛将均匀搅拌后物料中的结块振散，而后用小推车运至醒料车间。 ④醒料 过筛后的物料在恒温醒料车间（22℃左右，空调控制）内放置2h左右，以保证物料具有较好的可塑性和流动性（物料不能太湿，否则容易结块，更不能粉团，同时保证具有较好的流动性，以保证注模充分。判断物料可塑性好坏的方法是：抓一把混好的物料，用手轻轻一捏就会成团为佳）；而后通过二次振动筛将物料二次过筛，二次过筛之后用人工小推车运至成型车间。 ⑤压制 将模具安装好，把称量好的物料添入模具空腔（切割砂轮需要先将部分物料添入磨具，然后放入网片，再在网片上方覆盖物料），然后在磨具中物料上方放置产品标牌和中心金属环，最后在室温下使用液压机冷压压制。一般冷压的压力范围为15—30N/mm2，最好是15—25 N/mm2。压力大小的选择取决于物料的可塑性和砂轮要求达到的密度。不宜使用过高的压力，否则会将磨料压碎。压制时间一般为5—50s，最好是5—30s，时间长短取决于砂轮要求达到的密度和形状以及物料的可塑性的好坏。 压制完成自检合格后入架。 ⑥干燥固化 为增加材料的结合力，项目使用固化炉进行干燥固化，压力机压制完成的切割片使用铝托运至固化炉按照工艺要求通过自动化控制进行固化，加热固化工艺采取电热风密闭循环加热，在16h内温度由80℃升至150℃，2h后温度降至100℃之后取出进行自然冷却。 ⑦成品检验 按国家标准要求，采用回转机、水平仪、端面跳动仪、孔径测量仪、卡尺等对砂轮强度、平衡、跳动、尺寸、形位公差等进行检验。 ⑧包装 经检验合格后的砂轮，进行包装后运往仓库暂存。

2 主要产污环节 2.1 施工期产污环节 项目租赁现有闲置厂房建设高档磨具磨料生产线，由于项目厂房已建成，项目施工环节包括场地硬化、设备安装及绿化工程，由于上述施工工程对周围环境影响较小，故本次评价不在对施工期产污环节进行分析。 2.2 运营期产污环节 2.1.1 废气 运营期的废气主要为配料与混料过程产生的投料粉尘、筛分粉尘以及固化废气。 2.1.2 废水 运营期的废水为职工生活污水，无生产废水产生。 2.1.3 噪声 运营期的噪声为混料机、振动筛、成型机、空压机等设备产生的机械性和气体动力性噪声，噪声源强在80~85dB(A)之间。 2.1.4 固废 运营期的固体废物为原料包装袋、生活垃圾等一般固废以及废活性炭等危险废物。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 混料机 | 粉尘 | 142.963mg/m3，0.386t/a | 14.333mg/m3，0.039t/a |
|  | 固化废气 | 苯酚 | 429.606mg/m3，18.559t/a | 21.480mg/m3，0.928t/a |
|  |  | 甲醛 | 31.111mg/m3，1.344t/a | 1.556mg/m3，0.067t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.336t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.029t/a | / |
|  |  | SS | 300mg/L，0.288t/a | / |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废包装袋 | 1.2t/a | 暂存后外售 |
|  |  | 废包装桶 | 490个 | 暂存后厂家定期回收 |
|  |  | 不合格产品 | 6t/a | 暂存后外售 |
|  |  | 废液压油 | 0.35t/a | 送有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 63.027t/a |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 厂内收集后交由环卫部门集中处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产过程中混料机、振动筛、成型机等产生的噪声，噪声源强在80～85dB（A）之间，经隔声、减振、距离衰减后，噪声达标排放。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目厂址位于登封市唐庄唐东村内，生态系统以人工生态系统为主，项目周围无划定的自然保护区。评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁现有闲置厂房建设高档磨具磨料生产线，由于项目厂房已建成，项目施工环节包括场地硬化、设备安装及绿化工程，由于上述施工工程对周围环境影响较小，故本次评价不在对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 1 废气 项目运行过程中产生的废气主要为投料粉尘、筛分粉尘及固化废气。 1.1 投料粉尘 项目使用混料机对物料进行混合，金刚砂、石膏粉、冰晶石等人工称量后直接投料加入混料机料斗内，然后再加入液态酚醛树脂（润湿剂）均匀润湿物料后搅拌，搅拌后的混料倒入二级混料机内，而后再将粉状树脂（主结合剂）加入混料机，利用混料机内的搅拌叶片将物料继续混合至均匀，混料完成后，物料湿润。 本项目采用人工投加物料，密闭搅拌，粉尘产生环节为物料投加过程。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》，并类比调查同类型行业数据，配料、混料工段产生粉尘系数按0.5kg/t物料计，项目投加物料的量为964.874t/a，则混料工段粉尘产生量为0.482t/a。 配料、混料完成后，由于加入液态酚醛树脂，物料湿润，出料口无粉尘产生。因此，评价建议企业在2台混料口的投料口上方0.5~0.8m处分别安装伞形集气罩收集投料时产生的粉尘，罩口位置为投料口面积的1.2倍最佳。粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理，而后通过15m高排气筒排放。除尘器配套风机风量为3000m3/h，投料累计时间为3h/d。经核算，本项目投料过程中废气产排情况见表17。 表17 投料粉尘的产生及排放情况一览表 产污 排放 形式 产生量 t/a 废气量m3/h 产生 处理措施 排放量 t/a 排放 单元 设备 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 配料、混料工段 混料机 有组织 0.386 3000 142.963 0.429 2个集气罩（收集效率80%）+1台袋式除尘器（除尘效率90%）+1根15m高排气筒 0.039 14.333 0.043 无组织 0.096 / / 0.107 车间密闭 （降尘效率60%） 0.038 / 0.042 据上表可知，投料粉尘经除尘器处理后排放浓度为14.333mg/m3，排放速率为0.043kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h（15m 高排气筒））限值要求。经核算，粉尘有组织排放量为0.039t/a，无组织排放量为0.038t/a。 1.2 筛分粉尘 项目生产中使用振动筛对原料进行两次过筛，第一次过筛后，将物料在22℃恒温下放置2h，再进行二次过筛，过筛时，物料有一定湿度，具有较好的可塑性和流动性，因此过筛过程中粉尘产生量很小，对周围环境较小。 1.3 固化废气 根据项目生产工艺技术指标，固化工段最高温度为150℃。加热固化采取电加热热风密闭循环工艺，固化工序工作时间18h。 固化工段固化炉使用电加热，没有燃料燃烧废气产生，设计最高工作温度为150℃。经查阅资料，在300℃以下，酚醛树脂本身基本上不发生分解，这一阶段产生的气体主要是树脂受热时束缚于树脂中未能聚合的游离苯酚、甲醛。 依据建设单位提供的项目拟使用的酚醛树脂的监测报告，固体酚醛树脂结合剂中游离苯酚含量（质量分数）为2.62%；液态酚醛树脂结合剂中游离苯酚含量（质量分数）为11.28%、游离甲醛含量（质量分数）为1.2%。经查阅相关资料，苯酚的沸点为181.9℃，甲醛的沸点为-19.4℃，固化炉加热温度最高150℃，加热过程中挥发量按游离酚含量的99%计、甲醛按全部挥发计。项目使用粉状和液态酚醛树脂的用量分别为234.572t/a 和112.543t/a，则生产过程中游离苯酚、甲醛的产生量分别为18.652t/a、1.351t/a。 根据项目生产特点，固化炉加热过程炉内全密闭，固化炉两侧设置有排气口，排气口与配套风机管道相连，将炉内固化废气抽出，使炉内呈负压状态，因此，固化炉加热过程中只有炉门开启（炉内负压）时，有少量无组织干燥有机废气逸出。因此，固化过程中产生的游离苯酚、甲醛99.5%经固化炉排气口（设备自带）以有组织的方式排放，剩余0.5%经箱门逸出的苯酚、甲醛以无组织形式排放。经核算，有组织苯酚、甲醛产生量分别为18.559t/a、1.344t/a，无组织苯酚、甲醛产生量分别为0.093t/a、0.007t/a。 项目9台固化炉固化废气经管道密闭相连，共用1套活性炭吸附装置对产生的固化废气进行吸附处理，处理后引至车间外通过15m高排气筒排放。活性炭吸附装置配套风机风量为6000m3/h。 根据《环保设备设计手册-大气污染控制设备》，活性炭吸附效率为90%~99%，本项目取95%。经核算，本项目固化废气产排情况见表18。 表18 固化炉固化废气产生及排放情况一览表 产污 污染物 排放 形式 产生量 t/a 废气量m3/h 产生 处理措施 排放量 t/a 排放 单元 设备 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 固化车间 固化炉 苯酚 有组织 18.559 6000 429.606 2.578 活性炭吸附装置（吸附效率95%）+15m高排气筒 0.928 21.480 0.129 无组织 0.093 / 0.013 / 0.093 / 0.013 甲醛 有组织 1.344 6000 31.111 0.187 活性炭吸附装置（吸附效率95%）+15m高排气筒 0.067 1.556 0.009 无组织 0.007 / 0.001 / 0.007 / 0.001 由于《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（D41/1066-2015）中没有游离苯酚、甲醛的排放标准，因此，本项目苯酚、甲醛的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 由表18计算可知，固化废气经活性炭吸附后，废气中有组织苯酚的排放浓度为21.480mg/m3、排放速率为0.129kg/h；有组织甲醛的排放浓度为1.556mg/m3、排放速率为0.009kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（15m高排气筒下，酚类最高允许排放浓度100mg/m3、最高允许排放速率0.1kg/h，甲醛最高允许排放浓度25mg/m3、最高允许排放速率0.26kg/h）限值要求。经核算，苯酚有组织排放量为0.928t/a，无组织排放量为0.093t/a；甲醛有组织排放量为0.067t/a，无组织排放量为0.007t/a。 1.4 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008中推荐的SCREEN3估算模式对厂界及敏感点无组织排放地面浓度进行预测，预测结果见表19。 表19 项目无组织废气浓度预测一览表 污染物 源强kg/h 评价标准mg/m3 最大占标率 面源宽度 面源长度 厂界浓度（厂界外1m，mg/m3） 最大落地浓度（mg/m3） 桑树坡 SE 268m 东 西 南 北 位置 浓度 粉尘 0.042 0.9 1.61 20 23 43 1 43 39 101m 0.015 0.013 0.011 003×10-5 0.011 0.010 苯酚 0.013 0.08 5.37 20 65 1 1 81 1 108m 0.0043 0.004 0.0003 0.0003 0.004 0.0003 甲醛 0.001 0.20 0.17 0.00002 0.00002 0.0003 0.00002 108m 0.0003 0.0003 由表19可知，项目运营期投料粉尘、苯酚、甲醛在采取相应措施后均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3、酚类无组织排放监控浓度0.080mg/m3、甲醛无组织排放监控浓度0.20mg/m3）要求，不会对区域大气环境质量及敏感点造成较大影响。敏感点处苯酚浓度为0.004mg/m3、甲醛浓度为0.004mg/m3满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区一次最高允许浓度（0.02mg/m3、0.05mg/m3）限值要求。 大气防护距离： 根据上述分析，项目运营期间粉尘、苯酚、甲醛无组织排放浓度无超标点，因此项目不需设置大气防护距离。 1.5 卫生防护距离 本次评价根据工程分析核算的无组织排放量，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）规定的方法进行计算，确定本工程的卫生防护距离。 依据GB13201-91的规定，卫生防护距离计算公式为： Qc/Qm=（BLc+0.25r2）0.5LD/A L：卫生防护距离，m； r：无组织排放源等效半径，m； A、B、C、D：卫生防护距离计算系数； Qc：无组织排放源排放量，kg/h； Qm：浓度标准，mg/m3； 本项目无组织排放源主要为配料、混料过程中散发的投料粉尘及固化过程散发的固化废气，其卫生防护距离计算结果见表20。 表20 卫生防护距离计算结果 污染物名称 无组织排放速率 Qc（kg/h） 标准限值 （mg/m3） 参数值 卫生防护距离（m） R（m） A B C D 软件 计算 本项目 粉尘 0.042 0.9 12.10 470 0.021 1.85 0.84 4.607 50 苯酚 0.013 0.08 20.34 10.915 100 甲醛 0.001 0.20 20.34 0.175 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算器所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，故本项目配料车间的卫生防护距离为50m，固化车间的卫生防护距离为100m，项目卫生防护距离包络线示意图见附图4。根据厂区总平面布置图，四周设防距离分别为：东厂界外85m，西厂界外0m，南厂界外59m，北厂界外70m范围内。本项目周围较近敏感地为东南侧268m处的桑树坡，不在卫生防护距离范围内，符合卫生防护距离要求，项目运营期间产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。 2 废水 项目运营过程中产生的废水为职工生活污水，无生产废水产生。 （1）生活污水 项目劳动定员100人，均不在厂区内食宿，项目职工生活用水量按40L/(人·d)计，则生活用水量为4m3/d（1200m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为3.2 m3/d（960m3/a）。 生活污水中主要污染物为COD、SS和NH3-N，员工生活污水经化粪池（30m3）处理后附近村民定期清掏。 项目生活污水化粪池处理前后水质见表21。 表21 项目废水处理前后水质情况表 处理阶段 废水量 960m3/a 污染物指标 pH BOD5 COD SS NH3-N 废水产生情况 污水产生浓度（mg/L） 6~9 180 350 300 30 污染物产生量（t/a） / 0.173 0.336 0.288 0.029 化粪池处理后水质 污水排放浓度（mg/L） 6~9 144 280 210 30 污染物排放量（t/a） / 0.138 0.269 0.202 0.029 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 6~9 300 500 400 / 排放量（t/a） / / 0 / 0 本项目生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清掏。 （2）绿化用水 项目绿化面积为24000m2，用水量按1.5L/m2·d 计算，绿化用水时间按照125d计，则绿化用水量为4500m3/a（15m3/d）。 （3）项目水平衡 项目水平衡图见图3。 图3 项目水平衡图 单位m3/d 由上图可知，本项目新鲜用水总量为19m3/d（5700m3/a），生活废水总量为3.2m3/d，960m3/a，其主要污染物为COD、SS和NH3-N，员工生活污水经化粪池处理后附近村民定期清掏，不直接外排，对周围环境影响较小。 3 噪声 3.1 噪声源 噪声的污染特点是物理性的，在环境中不积累，对人的干扰和对环境的污染是暂时性的，当声源停止发声时噪声立即消失。 项目生产过程中产生噪声分为机械性噪声和气体动力性噪声，主要噪声源有混料机、振动筛、压力机、空压机和冷却机等，噪声源强在80~85dB(A)之间。 表22 本项目高噪设备一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量 产噪值 降噪措施 降噪效果 1 混料机 2 85 减振＋厂房隔声 65 2 振动筛 2 80 60 3 成型机 17 80 60 4 空压机 4 85 65 5 冷却机 1 80 60 3.2 噪声预测模式 评价以生产车间中心为坐标原点，预测厂界四周噪声值。 ①噪声衰减公式 LA1= LA1（r0）-20lg(r/r0)-△L ②噪声叠加公式： 式中：LA1、LA1（ro）—距声源r、r0处的噪声预测值，dB（A）； r、r0 — 预测点、参照点到声源的距离，m； L总—合成声压级，dB（A） Li—第i个声源声压级，dB（A） △L—墙体隔声，dB（A） 经建筑隔声、距离衰减后，根据噪声衰减和叠加公式计算，项目运营期主要噪声源对厂界噪声预测结果见表23。 表23 昼夜间各厂界噪声预测 单位：dB(A) 位置 本底值 贡献值 预测值 标准值 东厂界 50.8 51.51 54.18 60 西厂界 51.1 49.83 53.52 60 南厂界 49.9 40.84 50.41 60 北厂界 52.7 56.69 58.15 60 桑树坡 / 27.34 / 60 由表23可知，本工程正常运行时，各厂界昼间噪声分别能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类（昼间≤60dB(A)）标准的要求。项目设备噪声对厂区东南侧268m处的桑树坡村的噪声贡献值为27.34dB(A)，对敏感点声环境贡献值较小；项目敏感点桑树坡村的噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 4 固体废物 项目运营过程中产生的固废包括原料包装袋、生活垃圾等一般固废和废活性炭等危险废物。 （1）一般固废 ①原料包装废弃物 项目所使用的原料刚玉砂、酚醛树脂、硫铁粉、酞青绿G、石膏粉、冰晶石等采用编织袋为包装材料，根据项目原料使用量核算，则年产生废编织袋1.2t。经查阅国家危险废物名录，以上原辅材料均为粉剂，无臭、无毒，不属于危险废物。废编织袋经收集后定期外卖至废品收购站。 酚醛树脂液采用250kg/桶的包装形式，年产生包装桶490个，由原料提供厂家回收。 ②除尘器收集粉尘 经核算，项目布袋除尘器收集0.0347t/a生产下料粉尘量。此部分废物为一般性固体废物，可回用于生产。 ③不合格产品 检验过程产生的不合格产品产量较少，据厂家提供资料可知，按产品产量的6‰计，不合格产品产量约为6t/a。该部分不合格产品不属于危险废物，为一般性废物，收集暂存后作为废品外售。 ④生活垃圾 项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则项目生活垃圾产生量为0.05t/d（15t/a），统一收集后，定期清运至垃圾中转站统一处理。 （2）危险废物 ①定期更换的废液压油 本项目设备在工作中使用液压油，液压油存于油缸内，液压油定期过滤处理后循环使用，依据企业提供资料18台成型机一次液压油添加量为3.75t，每4年更换一次，平均废液压油产生量为0.35t/a，经查阅《国家危险废物名录（2016）》，废液压油属于危险废物（HW08 废矿物油）；集中收集危废暂存间暂存后，交给有危险废物处理资质的单位处置。 ②废活性炭 本项目使用活性炭吸附固化工段产生的游离苯酚及甲醛。项目游离苯酚、甲醛吸附量为18.908t/a，活性炭吸附量按0.3kg/kg 活性炭计，则本项目废活性炭产生量为63.027t/a，经查阅《国家危险废物名录（2016）》，废弃的活性炭属于危险废物（HW49 其他废物）；集中收集危废暂存间暂存后，交给有危险废物处理资质的单位处置。 本次评价对危险废物暂存室贮存提出以下要求： （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定建设规范的危险废物暂存间，按要求对危险废物进行贮存、暂存. （2）应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物警示标识。 （3）存贮危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （4）危险废物暂存库基础必须防渗，防止渗漏。 （5）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 （6）不相容的危险废物必须分开堆放，并设有隔离间隔段。 （7）交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 （8）应委托有相应危废资质的单位处理运输和处置。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 （9）应有专人负责。 （10）暂存期限不得超过一年。 （11）严格执行转移联单制度，严禁将危险废物转移给无资质的单位处置或利用只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 经采取以上治理措施后，本项目产生的固体废物均得到合理的处理和处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5 厂址可行性分析 5.1 项目用地为工业工地 项目选址位于登封市唐庄唐东村内，土地性质为建设用地，项目的建设符合《登封市唐庄镇总体规划》及《登封市唐庄镇土地利用总体规划》要求，项目在唐庄乡土地利用总体规划图中的位置见附图5，，项目选址符合唐庄镇总体规划及土地利用总体规划证明见附件4及附件5。 5.2 项目污染物环境影响分析 根据环境影响预测，项目生产过程中排放的污染物的浓度，在厂界及周围敏感点无超标点，不需设置大气环境防护距离，项目卫生防护距离范围无居民；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏不直接外排，对周围水环境影响较小；项目设备噪声经采取隔声、减振措施后可达标排放，对周围声环境影响较小；项目废编织袋、废包装桶等一般固废及废液压油、废活性炭经按照环评提出的各项措施妥善处理后，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 综上所述，从环境保护角度来说，本项目厂址的选择是合理的。 6 工程环保措施及投资 本项目环保投资一览表，见表24。本项目环保投资共计49.02万元，占总投资1800万元的2.7%。环保投资主要用于车间有机废气、生活污水和噪声治理。 表24 环保投资估算及环保设施一览表 污染因素 污染源 防治措施 投资（万元） 废气 混料机投料废气 集气管+布袋除尘器+15m高排气筒 4 固化炉固化废气 集气管+活性炭吸附装置+15m高排气筒 10 废水 生活污水 化粪池（30m3）1座 2 固废 废包装袋 仓库 0.01 废包装桶 不合格产品 废液压油 危废暂存间（10m2） 1.0 废活性炭 生活垃圾 垃圾桶，若干 0.01 噪声 机械设备 减振基础；厂房隔音；合理布局，加强管理，设备维护 2 绿化 种植花草树木，加强厂区绿化 30 合计 7 项目竣工环保验收 评价对项目提出“三同时”竣工环保设施验收一览表见表25。 表25 项目竣工环保验收一览表 污染 因素 污染源 治理对象 防治措施及验收内容 验收指标 验收标准 废气 混料机投料废气 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 15m高排气筒下，颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 固化炉固化废气 苯酚、甲醛 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 15m高排气筒下，酚类最高允许排放浓度100mg/m3、最高允许排放速率0.1kg/h、无组织排放监控浓度0.080mg/m3；甲醛最高允许排放浓度25mg/m3、最高允许排放速率0.26kg/h、无组织排放监控浓度0.20mg/m3 废水 生产及生活 生活污水 化粪池 （容积为30m3） 不外排 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求 固废 生产 过程 废液压油、废活性炭 危废暂存间（10m2） 无外排 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 办公 生活 生活垃圾 垃圾桶，若干 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求 噪声 生产设备 机械噪声 消声器，厂房隔音 加强管理，设备维护 / 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 绿化 种植花草树木，加强厂区绿化

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混料机投料废气 | 粉尘 | 集气管+布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 固化炉固化废气 | 苯酚、甲醛 | 集气管+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮 | 化粪池（30m3） | 满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准要求 |
| 固体污染物 | 生产车间 | 废编织袋 | 仓库暂存 | 暂存后外售 |
|  |  | 废包装桶 |  | 暂存后厂家定期回收 |
|  |  | 不合格产品 |  | 暂存后外售 |
|  |  | 废液压油 | 危废暂存间（10m2） | 送有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 办公生活 | 办公生活垃圾 | 设垃圾箱若干 | 厂内收集后，送当地环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 混料机、振动筛、成型机等 | 噪声 | 配备减振基座、隔声门窗和加强设备维护保养 | 厂界达标排放 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所在区域属于工业区，生态系统以人工生态系统为主，项目周围无划定的自然保护区，充分利用空地加强绿化，增加植被覆盖率。评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响。 |

结论与建议

1 评价结论 1.1 项目建设符合国家产业政策 郑州市双冠磨料磨具有限责任公司年产1000吨高档磨料磨具项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类，其建设符合国家产业政策，项目已由登封市发展和改革委员会备案，备案号为豫郑登封制造[2016]01095号号（见附件2）。 1.2 项目选址可行 本项目建设地点位于位于登封市唐庄唐东村，项目用地性质为建设用地，项目的建设符合《登封市唐庄镇总体规划》及《登封市唐庄镇土地利用总体规划》要求，项目选址可行。 1.3 环境质量现状 （1）环境空气：2017年3月郑州市辖五县（市）及上街区环境空气质量月报登封市数据显示，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 （2）地表水：距离项目最近的地表水为项目西南侧360m处的石淙河河，属颍河上源左岸支流。根据河南省环保厅颍河入白沙水库断面2017年第6周到2017年第12周（2017.01.30―2017.03.19）常规监测数据显示，颍河入白沙水库断面COD和NH3-N在2017年第6周至2017年第12周期间监测值均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求，断面水质较好。 （3）声环境：根据现场监测，厂界昼间声环境质量较好，北、南、西厂界及东厂界昼夜声环境监测值均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。 1.4 污染治理措施及环境影响分析 1.4.1 废气 本项目项目配料、混料过程中产生的投料粉尘，经集气管收集后、布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒下，颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3）；固化炉固化废气经集气管收集、活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒下，酚类最高允许排放浓度100mg/m3、最高允许排放速率0.1kg/h、无组织排放监控浓度0.080mg/m3；甲醛最高允许排放浓度25mg/m3、最高允许排放速率0.26kg/h、无组织排放监控浓度0.20mg/m3）要求，对大气环境影响较小。 1.4.2 废水 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后委托附近村民定期清掏，不直接外排，对周围水环境影响较小。 1.4.3 噪声 本项目产生的噪声较小，经安装厂房隔音、基础减振和距离衰减后，厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间≤60dB(A)）标准的要求；对位于厂区东南侧268m处的桑树坡村噪声贡献值较小，影响不大，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 1.4.4 固体废弃物 ①项目原料包装袋产生量为1.2t/a，暂存后定期外售。 ②废包装桶产生量为490个/a，暂存后厂家定期回收。 ③不合格产品产生量为6t/a，暂存后定期外售。 ④项目废液压油产生量为0.35t/a，由有资质单位处理。 ⑤项目废活性炭产生量为63.027t/a，由有资质单位处理。 ⑥项目生活垃圾产生量为15t/a，统一收集由当地环卫部门进行集中处理。 固体废弃物处理措施可行，对周围环境影响不大。 2 评价建议 1、落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； 2、严格执行环保“三同时”的要求，经环保部门验收合格后方可正式投产； 3、加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，确保消防系统的可靠性，以防患于未然。 3 评价总结论 综上所述，郑州市双冠磨料磨具有限责任公司年产1000吨高档磨料磨具项目符合国家产业政策和管理的相关要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2备案 附件3 厂房及土地租赁协议 附件4 登封市唐庄镇村镇规划建设管理委员会用地证明 附件5 登封市唐庄国土资源管理所用地证明 附件6 河南省国土资源厅关于登封市2013年度第十五批城乡建设用地增减挂钩项目建新区区位调整的批复 附件7 酚醛树脂（液）检测报告 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3 周边环境示意图 附图4 卫生防护距离包络图 附图5 项目在唐庄乡土地利用总体规划图中的位置 附图6 项目周围环境状况 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1大气环境影响专项评价 2水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3生态影响专项评价 4声影响专项评价 5土壤影响专项评价 6固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。

# Text boxes

比例1:500